Комплексное задание II уровня включает в себя общую и вариативную части задания. Содержание работы охватывает область умений и опыт практической деятельности. Комплексное   задание II  уровня оценивается в 60 баллов:

Комплексное  задание  II уровня выполняется с использованием прикладных компьютерных программ, профессионального оборудования.

Общая часть представляет собой выполнение практических работ с использованием  профессионального геодезического оборудования (нивелир), связанных с профессиональной деятельностью, характерной для специальностей профильного направления:

-вынос  проектной отметки строительной конструкции на местность  (Приложение №4)

На выполнение  общей части отводится 90 минут, максимально оценивается  30 баллами.

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНСТРУМЕНТОВ  И ОБОРУДОВАНИЯ

Общей части   комплексного  задания  II уровня

- нивелир оптический 3Н-5Л

- рулетка стальная 50 м

- штатив

- нивелирная рейка прямая двухсторонняя

- отвес

Приложение 4

Вынос  проектной отметки строительной конструкции  на местность

Указания к выполнению:

1) Привести  нивелир в рабочее положение.

2) Произвести необходимые измерения.

3) Результаты занести в таблицу (табл.1)

4) На сооружении провести риску карандашом (мелом) так, чтобы ее отметка была равна проектному значению Hпp.

Определение проектного отсчета	табл.1

| № станции | Абсолютная отметка (Н), м | Отсчет по рейке на Rp (aRp),мм | ГИ, м | Проектный отсчет (впр), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НRp | Hпр |  |  |  |

Материально – техническое обеспечение  профессионального задания для каждого студента:

- нивелир 3Н-5Л

- рейка нивелирная деревянная складная УОМЗ РН-3000

- штатив

- мерная лента 50 метров

- отвес нитяной