Практическое задание инвариантной части  II уровня

Задание представляет собой выполнение практических работ с использованием профессионального геодезического оборудования (нивелир), связанных с профессиональной деятельностью, характерной для специальностей профильного направления:

- передача проектной отметки и закрепление проектных точек на местности (Приложение)

На выполнение  общей части отводится 90 минут, максимально оценивается 35 баллами.

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНСТРУМЕНТОВ  И ОБОРУДОВАНИЯ

Общей части комплексного задания  II уровня

- нивелир оптический 3Н-5Л

- рулетка стальная 50 м

- штатив

- нивелирная рейка прямая двухсторонняя

- отвес

Приложение

Передача проектной отметки и закрепление проектных точек

на местности

Указания к выполнению:

1) Привести  прибор в рабочее положение;

2) Произвести необходимые измерения;

3) Результаты занести в таблицу (табл.1);

4) Передача и закрепление проектной отметки ( Hпp. ) на местности.

Определение проектного отсчета	табл.1

| № станции | Абсолютная отметка (Н), м | Отсчет по рейке на Rp (aRp),мм | ГИ, м | Проектный отсчет (впр), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НRp | Hпр |  |  |  |

Материально – техническое обеспечение  профессионального задания для каждого студента:

- нивелир 3Н-5Л

- рейка нивелирная деревянная складная УОМЗ РН-3000

- штатив

- мерная лента 50 метров

- отвес нитяной