Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам.

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти тематическим направлениям. Тематика,  количество  и формат вопросов  по темам инвариантной части  тестового задания  едины  для всех  специальностей СПО.

Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Распределение формата вопросов по вариативной части тестового задания является примерной.

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

| № п\п | Наименование темы вопросов | Кол-во вопросов | Формат вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выбор ответа | Открытая форма | Вопрос на соответствие | Вопрос на установление послед. | Макс. балл |
|  | Инвариантная часть тестового задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Оборудование, материалы, инструменты | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Системы качества, стандартизации и сертификации | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | ИТОГО: | 20 |  |  |  |  | 10 |
|  | Вариативный раздел тестового задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема: Архитектура зданий | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Тема: Технология строительного производства | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Тема: Эксплуатация и реконструкция зданий | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | ИТОГО: | 20 |  |  |  |  | 10 |
|  | ИТОГО: | 40 |  |  |  |  | 20 |

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из которых являются правильным.

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится знак подчеркивания.

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы).

Выполнение задания «Тестирование» проводится посредством компьютерной программы MyTestXPro..

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ;

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ;

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена правильная последовательность;

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  верно для всех пар.

Таблица 2

Структура оценки за тестовое задание

| № п\п | Наименование темы вопросов | Кол-во вопро-сов | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вопрос на выбор ответа | Открытая форма вопроса | Вопрос на соответствие | Вопрос на установление послед. | Макс. балл |
|  | Инвариантная часть тестового задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2 |
| 2 | Оборудование, материалы, инструменты | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2 |
| 3 | Системы качества, стандартизации и сертификации | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2 |
| 4 | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2 |
| 5 | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | 4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
|  | ИТОГО: | 20 |  |  |  |  | 10 |
|  | Вариативный раздел тестового задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема: Архитектура зданий | 8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3 |
| 2 | Тема: Технология строительного производства | 4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3 |
| 3 | Тема: Эксплуатация и реконструкция зданий | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4 |
|  | ИТОГО: | 20 |  |  |  |  | 10 |
|  | ИТОГО: | 40 |  |  |  |  | 20 |

«Тестирование»

Инвариантная часть  тестового задания, содержит  20 вопросов по 5 тематическим направлениям:

Информационные технологии в профессиональной деятельности:

1. Выберите правильный вариант ответа.

Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав операционной среды Windows?

А) Проводник 

Б) Сопровождающий

В) Менеджер файлов

Г) Windows commander

2. Вставьте пропущенное  слово.

Почтовый сервер обеспечивает __________сообщений (хранение почтовых).

3. Установите соответствие между устройствами компьютера и информационными процессами

| 1. | Сервер | a | согласованный набор стандартных протоколов, реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети и обслуживания ее пользователей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Рабочая станция | b | специальный компьютер, который предназначен для удаленного запуска приложений, обработки запросов на получение информации из баз данных и обеспечения связи с общими внешними устройствами |
| 3 | Сетевая технология | с | это информационная технология работы в сети, позволяющая людям общаться, оперативно получать информацию и обмениваться ею |
| 4. | Информационно-коммуникационная технология | d | это персональный компьютер, позволяющий пользоваться услугами, предоставляемыми серверами |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

4. Укажите  последовательность ОС, поддерживающих процессы и потоки

1. Данных

2. Команд

3. Вызова

4. Операндов

5. Адресов

Оборудование, материалы, инструменты:

1. Выберите правильный вариант ответа

Цемент – это

- искусственное неорганическое вяжущее вещество.

- является гидравлическим вяжущим.

- получают тонким измельчением клинкера и гипса.

- порошкообразные вяжущие материалы, которые при взаимодействии с водой, образовывают пластичную массу

2. Вставьте пропущенное  слово

_________– это способность материала приобретать заданную форму вследствие различных механических воздействий.
3. Установите соответствие между названием видов  параметров машины и их содержанием

| 1. | Главные | А. | Параметры характеризующие условия технического обслуживания, ремонта, перебазировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основные | Б. | Кодированная форма, в которой заключено полное название машины с ее главными параметрами |
| 3 | Вспомогательные | В. | Параметры определяющие технологические возможности машины (мощность, производительность и т.п.) |
| 4. | Индекс модели | Г. | Параметры характеристики проходимости, маневренность машины, скорость, углы подъема и др.) |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

4. Укажите  последовательность рабочего цикла экскаватора одноковшового

1 поворот экскаватора вокруг оси к месту выгрузки.;

2. опускание ковша на грунт и подача его для резания грунта

3. резание грунта и заполнение ковша;

4.выгрузка грунта из ковша;

5. обратный поворот экскаватора;

6. подъем ковша с грунтом

Системы качества, стандартизации и сертификации:

1. Выберите правильный вариант ответа.

#### Документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров называется______

А. Сертификат соответствия.

Б. Патент.
В. Стандарт.
Г. Декларация.

2. Вставьте пропущенное  слово.

Под совокупностью операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям понимается _______________

3. Установите соответствие между названиями и содержанием стандартов

| 1. | «Единая система конструкторской документации» ЕСКД | А. | Нормативные требования строительного проектирования и производства строительных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Система проектной документации для строителей» СПДС | Б. | Стандарты по управлению (менеджменту) качества |
| 3 | «семейство» стандартов ИСО серии 9000 | В. | Комплекс стандартов, устанавливающий для всех отраслей промышленности и строительства единые правила и положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации |
| 4. | Строительные нормы и правила (СНиП) | Г. | Стандарты для выполнения и оформления строительных чертежей |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

4. Укажите  последовательность понижения точности образцовых мер на принципиальной поверочной схеме средств  измерений

1. образцовые средства измерений 1-4 разрядов

2. Государственные эталоны

3. рабочие средства измерений

4. рабочие эталоны

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды:

1. Выберите правильный вариант ответа.

К какой группе относится чрезвычайная ситуация (ЧС), масштабы которой не выходят за пределы промышленного предприятия или учебного учреждения.

А. региональной
Б.локальной
В.местной
Г.объектовой

2. Вставьте пропущенное  слово.

- Выявление опасностей, существующих на производстве, определение масштабов этих опасностей и их возможных последствий называется ________ риска.

  - Измерением

  - Оценкой

  - Вычислением

  - Отношением

3. Установите соответствие чрезвычайных ситуаций между характерными признаками и их принадлежности

| 1. | По природе возникновения | А. | Преднамеренные, непреднамеренные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | По масштабам распространения последствий | Б. | Взрывные, внезапные, скоротечные, плавные |
| 3 | По причине возникновения | В. | Природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные, комбинированные |
| 4. | По скорости развития | Г. | Локальные, объектовые, местные, региональные, национальные, глобальные |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

4. Укажите последовательность действий при спасении людей из заваленных убежищ и других защитных сооружений.

1. устанавливается связь с укрываемыми

2. выявляется состояние укрываемых

3. выявляется степень повреждения фильтро-вентиляционного оборудования

4. определяется способ вскрытия

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности:

1. Выберите правильный вариант ответа.

На основании чего складываются отношения между работником и работодателем:

А. устава

Б. трудового договора

В. трудового кодекса

Г.соглашения

2. Вставьте пропущенное  слово.

К основному капиталу относят______________ 

3. Установите соответствие между предметами бухгалтерского учета

| 1. | Хозяйственные процессы | А. | денежный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | К объектам бухгалтерского учета относятся | Б. | -заготовление -производство -реализация |
| 3 | Основным для бухгалтерского учета является измеритель | В. | остаток вида хозяйственных средств на определенную дату |
| 4. | Статья баланса | Г. | имущество, обязательства и хозяйственные операции организации |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

4. Укажите  последовательность определения фактической прибыли

1. договорная цена

2. НДС

3. фактическая прибыль

4. себестоимость

Вариативная часть  тестового задания содержит  20 вопросов по трем тематическим направлениям

Архитектура зданий

1. Выберите правильный вариант ответа.

Что понимается под этажом в здании?

1.Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке.

2.Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли.

3.Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне.

4.Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором

2. Выберите правильный вариант ответа.

Пространственная система, состоящая из колонн, балок, ригелей и других элементов, называется ________:

А. ограждающей системой

Б.  помещением

В. каркасом

Г. бескаркасной системой.

3. Выберите правильный вариант ответа.

Фундамент, располагающийся под всей площадью здания, называется ________:

А. ленточным

Б. столбчатым

В. свайным

Г. сплошным.

4. Выберите правильный вариант ответа.

Вынесенная за плоскость фасадной стены часть помещений – это:

А) лоджия

Б) балкон

В) мансарда

Г) эркер

.

5. Выберите правильный вариант ответа.

Какие структурные части зданий относятся к ограждающим?

1.Полы, перегородки, двери, окна.

2.Стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери.

3.Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

4.Крыши, окна, двери, стены, столбы.

6. Вставьте пропущенное  слово.

Влага, проникающая в ограждение вследствие капиллярного всасывания это … влага.

- Десорбционная

- Атмосферная

- Строительная

- Грунтовая

7. Вставьте пропущенное  слово.

Грунт, способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания, называется _______основанием.

8. Вставьте пропущенное  слово.

Балка, объединяющая сваи поверху, называется _______.

9. Вставьте пропущенное  слово.

Отсеки ленточного фундамента в местах осадочного шва между собой_______.

10. Вставьте пропущенное  слово.

Опорной частью наклонных стропил в двускатной крыше является _________, предназначенный для равномерного распределения давления от стропил на каменную кладку.

11. Установите соответствие между термином и элементами

| 1. | Объемно-планировочное решение | А. | Фундамент, стены, перекрытия, кровля и другие элементы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Этажи | Б. | Система размещения помещений в здании |
| 3 | Объемно-планировочные элементы | В. | Помещения, расположенные между перекрытиями |
| 4. | Конструктивные элементы | Г. | Комнаты, кухни, лестничная клетка и другие помещения |

Ответ: 1 - , 2 - ,3 - ,4 - .

12. Установите соответствие между разновидности фундаментов и признаками классификации

| 1. | Бутобетонные, бетонные, железобетонные | А. | Конструктивные схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | «гибкие» (работающие на сжатие и изгиб) | Б. | Способы возведения |
| 3 | Сборные и монолитные | В. | Характер работы |
| 4. | Ленточные, столбчатые, сплошные, свайные | Г. | Материал |

Ответ: 1 - , 2 - ,3 - ,4 - .

13. Установите соответствие между признаками классификации и разновидностями стен

| 1. | По конструкции и способу возведения | А. | Наружные, внутренние |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | По месторасположению | Б. | Несущие, самонесущие, навесные |
| 3 | По статической работе | В. | Мелкоэлементые, крупноэлементные, монолитные |
| 4. | По материалу | Г. | Каменные, деревянные, ГВЛ и др. |

Ответ: 1 - , 2 - ,3 - ,4 - .

14. Установите соответствие между элементом стены и его расположением

| 1. | Сандрик | А. | Нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Поясок | Б. | Горизонтальный выступ, завершающий верх стены |
| 3 | Венчающий карниз | В. | Карниз над проемом |
| 4. | Цоколь | Г. | Карниз в уровне межэтажного перекрытия |

Ответ: 1 - , 2 - ,3 - ,4 - .

15. Указать последовательность строительства здания:

1. устройство кровли;

2. закладка фундамента;

3. возведение несущих стен;

4. установка перекрытий.

16. Укажите  последовательность конструктивной схемы совмещенных крыш

1. стяжка

2.  паро- и теплоизоляция

3. рулонный ковер

4. несущая конструкция

Технология строительного производства:

1. Выберите правильный вариант ответа.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо:

А. провести технику безопасности работ

Б. составить акты скрытых работ

В. составить техническую экспертизу

Г. составить акты обследования

2. Выберите правильный вариант ответа.

Каким может быть соединение бетонных стеновых панелей?

- На болтах, на клёпках, на гвоздях.

- На клёпках, на замках, на клею.

- На болтах, на присосках, на нагелях.

- На сварке, на петлях, на фиксаторах.

3. Выберите правильный вариант ответа.

В какой последовательности следует производить снятие опалубки после бетонирования конструкции на строительной площадке?

А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 70% прочности

Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 50% прочности

В) снятие опалубки следует производить после её предварительного отрыва от бетона

4. Вставьте пропущенное  слово.

Назначение________ - придание требуемой формы и размеров будущей бетонной конструкции.

5. Вставьте пропущенное  слово.

Наружный и внутренний ряды называются соответственно наружной и внутренней верстами, а заполнение между ними __________.

6. Вставьте пропущенное  слово.

Фундаментные блоки укладывают по схеме раскладки, приведенной в ППР, начиная с установки __________.

7.Установите соответствие между видами каменной кладки и  применяемыми камнями

| 1. | кирпичная | А. | из керамических, бетонных и природных камней правильной формы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | мелкоблочная | Б. | из бетонной смеси и втапливаемых в нее камней |
| 3 | облегченная | В. | из глиняного или силикатного кирпича |
| 4. | бутобетонная | Г. | из пустотелого кирпича и теплоизоляционных материалов |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

8.Установите соответствие между признаками классификации и  разновидностью арматуры

| 1. | по профилю | А. | на напрягаемую и ненапрягаемую |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | по принципу работы в железобетонной конструкции | Б. | на рабочую арматуру (воспринимающую нагрузку), распределительную (для распределения нагрузки между стержнями), монтажную (для сборки конструкций) |
| 3 | по назначению | В. | на штучную арматуру, арматурные каркасы и сетки |
| 4. | по способу установки | Г. | на круглую гладкую, периодического профиля |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

9. Укажите  последовательность слоев при штукатурных работах

1. грунт, для выравнивания

2. затирка ручной теркой или затирочной машинкой

3. обрызг жидкого раствора без разравнивания для связи с поверхностью

4. накрывка для придания покрытию окончательного вида

10.Укажите  последовательность технологической схемы устройства набивных свай

1. укладка бетонной смеси

2. уплотнение бетонной смеси

3. окончание бетонирования

4. устройство скважины

11.Укажите  последовательность операций процесса каменной кладки

1. проверка правильности кладки

2. подготовка постели, подачи и разравнивания раствора

3. установка порядовок и натягивание причалки

4. укладка камней на постель с образованием швов

Эксплуатация и реконструкция зданий:

1. Выберите правильный вариант ответа.

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, называется ________:

А. муниципальной собственностью

Б. частной собственностью

В. общей собственностью

Г. государственной собственностью

2. Выберите правильный вариант ответа.

Что такое износ зданий?

- Здания со сверхнормативным отклонениями.

- Частичная или полная потеря зданием эксплуатационных свойств.

- Способность зданий сопротивляться опрокидыванию под влиянием внешних сил.

- Мероприятия, направленные на взаимозаменяемость строительных элементов.

- Выберите правильный вариант ответа.

Комплекс работ по восстановлению или улучшению качеств конструкций, перепланировке, иногда со сменой функции, с изменением объема и внешнего облика зданий, это:_____________

- Модернизация

- Капитальный ремонт

- Реставрация

- Реконструкция

- Вставьте пропущенное  слово.

Основными причинами _______ износа являются воздействия природных факторов, а также технологических процессов, связанных с эксплуатацией здания.

- Вставьте пропущенное  слово.

Обследование зданий выполняется в ………………….этапа.

6. Вставьте пропущенное  слово.

Размеры тротуаров, проезжей части при перепрофилировании помещений нижних этажей (жилые, не жилые помещения) определяются…………

7. Установите соответствие между определением и составом работ

| 1. | Система технического обслуживания | А. | Уборка общественных помещений, придомовой территории, сбор мусора |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Санитарное содержание зданий | Б. | Текущий и капитальный ремонты |
| 3 | Система ремонтов | В. | Обеспечение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, технические осмотры зданий и конструкций |
| 4. | Техническая эксплуатация зданий | Г. | Техническое обслуживание, система ремонтов, санитарное содержание |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

8. Установите соответствие между определением и назначением обследования

| 1. | Инструментальный приемочный контроль | А. | Для проектирования капитального ремонта и реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Техническое обследование зданий | Б. | При повреждениях конструкций и авариях в процессе эксплуатации |
| 3 | Техническое обследование (экспертиза) зданий | В. | В процессе плановых и внеочередных осмотров, в ходе сплошного обследования жилищного фонда |
| 4. | Инструментальный контроль технического состояния зданий | Г. | Контроль технического состояния капитально отремонтированных (реконструированных) зданий |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

9. Установите соответствие между наименованием приборов для обследования зданий и их  назначением

| 1. | Приборы ультразвукового контроля | А. | Определение прогибов, перекосов, смещений строительных конструкций, контроль геометрических размеров зданий и др. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приборы определения геометрических параметров строительных конструкций (нивелиры, теодолиты, тензометры) | Б. | Относительная влажность воздуха |
| 3 | Молоток Кашкарова | В. | Однородность материалов, наличие пустот и скрытых металлических конструкций |
| 4. | Гигрометр | Г. | Определение прочности поверхностного слоя материала конструкции |

Ответ: 1__, 2__,3__,4__.

10. Указать последовательность проектирования:

1. проводятся инженерные изыскания;

2. составляется задание на проектировании;

3. составляется архитектурно – планировочное задание;

4. выбирается и отводится земельный участок под строительство.